## Slide 1: Kupfer, das rote Gold

## Slide 2: Kupfer ist der Werkstoff der Zukunft
Herausragende physikalische, chemische und mechanische Eigenschaften -> Kupfer: das Metall für modernes Leben
Primäre Produktion und Recycling sparen natürliche Ressourcen und wertvolle Energie -> Kupfer: das Metall der Nachhaltigkeit

## Slide 3: Eine Welt ohne Kupfer

## Slide 4: Eine Welt ohne Kupfer
Nach dem Dachdecken zeigt das Dach zunächst die hellrote Kupferfarbe.
Nach einiger Zeit wechselt die Farbe in ein dunkles Rot, das durch Kupfer(I)-oxid verursacht wird.
Später wird das Dach noch dunkler und es entsteht schwarzes Kupfer(II)-oxid.
Aber erst nach einigen Jahren bildet sich unter Einwirkung von Kohlen-
stoffdioxid, Luft und Wasser die blaugrüne Patina: 2 Cu + CO2 + H2O + O2 CuCO3 • Cu(OH)2

## Slide 5: Eine Welt ohne Kupfer
Geldstück aus
“Nordic Gold”
89 % Cu
5 % Aluminium
5 % Zink
1 % Zinn
selbst der “silberne”
Ring der 1- bzw. 2-Euromünze enthält 75% Cu (25% Ni)

## Slide 6: Kupfer – ein unverzichtbares Metall für ein fortschrittliches Leben
Kupferinhalt in verschiedenen Anwendungen
~25 kg Kupfer
~115 kg Kupfer
~200 kg Kupfer
~ 4-15 t Kupfer
~ 7,5 t Kupfer
~8-30 t Kupfer
Quelle: Financial Mirror Ltd 2008, WVM

## Slide 7: Einsatz von Kupfer als Leitmetall nimmt zu
Alternative Energien
Kabel
Hybrid- und Elektroautos
Ausbau der dezentralen Energieversorgung schreitet voran
Ausbau der Stromnetze wird forciert
Erdkabeleinsatz soll in Deutschland Vorrang bekommen
Hybridautos weltweit auf dem Vormarsch
Elektroantrieb ist Zukunftstechnologie schlechthin, China will binnen 3 Jahre Weltmarktführer sein

## Slide 8: Über 8 Tonnen Kupfer in der REpower 5M
Windrad-Motor
4
3
2
1
Umrichter und Trafo 5.000 kg
Generator 2.400 kg
Azimutantriebe 200 kg
Blitzschutz 100 kg
Kupferanteil in der REpower 5M nach Bauteilen
Mittelspannungskabel 400 kg
Rotorblätter 120 kg
Sonstige Bauteile 75 kg
Summe 8.295 kg
3
2
1
4

## Slide 9: Kupfer in der modernen Kommunikationstechnik

## Slide 10: Kupfer im Bereich der Supraleiter

## Slide 11: Elektrische Leitfähigkeit verschiedener Metalle
Leitfähigkeit in S/m∙106
100%
106%

## Slide 12: Von Cyprium über Cuprum zum Kupfer

## Slide 13: Gediegenes Kupfer
Arizona (Neuzeit)
Ausser Gold und Silber ist Kupfer das einzige Metall, das gediegen (elementar) in der Natur vorkommt

## Slide 14: Im Zeichen der Venus
Aus dem altägyptischen Ankh
(hier ein Spiegel aus dem Grab
Tutenchamuns, ca. 1330 v. Chr)
wird das römische Zeichen
für Venus und Kupfer

## Slide 15: Historische Nutzung
Älteste Nachweise der Kupferverwendung ca. 8000 v. Chr

## Slide 16: Historische Nutzung
Kupferbeile
ca. 4000
v. Chr.
Nachbau des Kupferbeils
von Ötzi ca. 3340 v. Chr.
(Kupferbeil im Original)

## Slide 17: Entwicklung der Kupfermetallurgie in der Frühgeschichte
4000 v. Chr. Ägypter bauen am Berg Sinai Malachit zur
Kupfergewinnung ab (älteste belegte Verhüttung)
3000 v. Chr. Durch Verhüttung oxidischer Kupfer- und Zinnerze
werden die ersten Zinnbronzen hergestellt.
2000 v. Chr. Durch Verhüttung oxidischer Kupfer- und Zinkerze
wird das erste Messing hergestellt.
1500 v. Chr. Kelten stellen im Alpenraum weitgehend reines Kupfer
aus sulfidischen Erzen durch Rösten, Reduzieren und Raffinieren her.
400 v. Chr. Kupfer-Schiffsnägel (>99% Cu, <1% Pb) aus zypriotischen Erzen werden zum Bau der im Mittelmeer fahrenden Handelsschiffe verwendet (Funde vor der Küste Israels)

## Slide 18: Altägyptische Darstellung der Kupferverarbeitung
ca. 3000 v. Chr.

## Slide 19: Verhüttung im 15. Jahrhundert
Rösten
Reduzieren
Bilder aus „De re metallica libri XII” (Metallhüttenkunde) von Georgius Agricola

## Slide 20: Kupfererz

## Slide 21: Häufigkeit von Kupfer in der Natur
Meer 0,0000003 %
Weltall 0,00001 %
Sonne 0,0001 %
Mensch 0,0004 %
Erdkruste 0,058 %
abbauwürdige
Erzlagerstätten 0,4 % - 2 %

## Slide 22: Die 10 grössten Förderländer für Kupfererz

## Slide 23: Die grössten Kupfervorkommen der Welt
Chile, Südamerika
Santiago

## Slide 24: Chuquicamata, der grösste Kupfer-Tagebau der Welt
4.300 m lang, 3.000 m breit und 850 Meter tief. Das entspricht einer Fläche von rund 13 km² und einem theoretischen Volumen von 11 km³. Im Jahr 2014 erreichte der Tagebau seine grösste Tiefe von 1.100 m.

## Slide 25: Logistik im Kupfer-Tagebau

## Slide 26: Giganten im Kupfer-Tagebau

## Slide 27: Prozess der Kupfergewinnung aus sulfidischen Erzen

## Slide 28: Die Wertschöpfungskette
Recycling
Konzentrat
Vorwalz- band
Bänder
Draht
Formate
Profildrähte
Spezial- profile
Kupfererzeugung
Weiter- und Endverarbeiter
Minen und
Recyclingmärkte
Kupferverarbeitung
BU Primärkupfer
BU Recycling / Edelmetalle
Kathoden
Schwefel-
säure
Eisen-
silikat
Andere Metalle
Edelmetalle
BU Kupferprodukte
Integrierter Kupferproduzent

## Slide 29: Erzaufbereitung
Brechen
Mahlen
Flotieren
Trocknen

## Slide 30: Der Umschlagplatz
Lagerung und Mischung der Konzentrate vor Weitertransport
Anlieferung von Kupferkonzentraten
Der Transport erfolgt zum Beispiel mit
Futura-Carrier-Schiffen.

## Slide 31: Aus Kupferkonzentraten wird Kupfer
Kupferkonzentrate auf dem Weg
in den Schmelzofen
Giessen von Kupferanoden
Löschen von Kupferkonzentraten

## Slide 32: Von Konzentrat zur Anode

## Slide 33: Modernes Kupferrecycling (Sekundärgewinnung)
Kayser Recycling System (KRS)
Moderne Recyclingtechnologie
Veraltete Recyclingmethoden
Recycling von Elektronikschrott ex EU 27

## Slide 34: Kupfer aus Recyclingrohstoffen
Kayser Recycling System
Modernste Technik zur Verarbeitung der Recyclingrohstoffe
Leitwarte
Abstich
Kupferanode aus Recylingprozess

## Slide 35: Breite Einsatzpalette an Recyclingrohstoffen
Altsande
Galvanik-Schlämme
Anker, Lichtmaschinen
Leiterplatten, geshreddert
Messing-Schlacke
Shreddermaterialien
Kupfer, plattiertes Eisen
Messing-Krätze
z.B.:
Arten
niedriger Kupfergehalt, hoher Anteil von Begleitstoffen, heterogenes Erscheinungsbild
Allgemeine
Charakteristika
in Produktionsprozessen, im Produktrücklauf
Anfall

## Slide 36: Der Anodenofenbetrieb
KRS-Blisterkupfer ( flüssig/fest)
Anodenreste
Altkupfer
Eisen-, Silikat- und Kalkzuschläge
Raffination des Konverterkupfers
Einschmelzen und Raffinieren von Kupferschrotten und anderen hoch kupferhaltigen Rohstoffen
Giessen von Anoden, die in Zusammensetzung und Form für die Elektrolyse geeignet sind
Chargierkran beim Besetzen des Anodenofens

## Slide 37: Produkte des Recyclings
Es gibt keinen Unterschied zwischen Kathoden aus Primär- und Sekundär-Rohstoffen

## Slide 38: Kupferkathoden
Kupferanode mit
99,5% Kupfer
Kupferkathode mit > 99,99% Kupfer
Elektrolyse

## Slide 39: Das Prinzip der Kupferelektrolyse

## Slide 40: Giesswalzdraht
Energiekabel
Magnetspulen
Spezialkabel und spezielle Produkte
Telekom
63 %
21 %
13%
3 %
Quelle: CRU
Nachfrage in 2018 Global 15,6 Mio. t Europa 4,3 Mio. t

## Slide 41: Von der Kathode zum Giesswalzdraht

## Slide 42: Stranggussformate
Bänder, Bleche, Folien
Rohre
Spezialprodukte
Nachfrage 2018 Global: 7,2 Mio. t Europa: 2,1 Mio. t
31 %
55 %
14 %

## Slide 43: Von der Kathode zu Stranggussformaten

## Slide 44: Wachstum bei Kathodennachfrage stammt aus Asien
Nachfrage nach raffiniertem Kupfer (in Mio. t)
Wesentliche Trends
Es wird erwartet, dass China den grössten Teil zum Wachstum der Weltkupfernachfrage beiträgt
Chinesische Unternehmen akquirieren weltweit zunehmend Kupfer- und Minengesellschaften
Einfluss Chinas auf den Kupferpreis und Handelsströme verstärkt sich, auch aufgrund der strategischen Maßnahmen der Chinesischen Staats Reserve (SRB)

## Slide 45: Die Kupferhütte Aurubis liefert in alle wichtigen Anwendungsbereiche des Kupfers
Absatzstruktur nach Branchen
Industrielle Maschinen und Anlagen
Sonstige
Baugewerbe
Automobilbau
Telekommunikation
Elektrische und elektronische Anwend.
Über 50% des Kupfers gehen in den Bereich der elektrischen Leiter

## Slide 47: Minen
Codelco
  grösster Kupferproduzent der Welt
    Staatskonzern mit Minen und Hütten in Chile, Argentinien, Peru, Kanada, Pakistan, USA, Deutschland
    Hauptquartier in Santiago de Chile (Chile)
Freeport-McMoRan
  Internationale Minengesellschaft Cu, Au, Mo
    Standorte in USA, Peru, Chile, Kongo, Indonesien
    Hauptquartier in Phoenix (Arizona, USA)
Xstrata
  Internationale Gesellschaft Minen, Hüttenwerke, Cu, Ni, V, Zn, Cr
    19 Standorte in USA, Peru, Chile, Indonesien, Afrika, Australien, Europa
    Hauptquartier in Zug (Schweiz)

## Slide 48: Minen
BHP Billiton
  Internationale Gesellschaft für Minen, Ölfelder, Hüttenwerke, Chemie
    25 Standorte in Australien, Europa, USA, Südafrika
    Hauptquartier Melbourne (Australien)
Nippon
  Japanischer Stahl- und Chemiekonzern mit weltweiten Kooperationen
    Hauptquartier Tokio (Japan)
KGHM
  Polnisches Berg- und Hüttenunternehmen
    Bergbau auf Kupfererz; - Herstellung von Kupfer, Edelmetallen und anderen NE-Metallen
    Hauptquartier Lubin (Polen)
Somitomo
  die Sumitomo Gruppe, ein Mischkonzern bestehend aus 37 Unternehmen
    Hauptquartier Kyoto (Japan)
Tongling Nonferrous Metals Co. Ltd.
  Grösste chinesische Kupferhütte mit diversen Tochterunternehmen
    Hauptquartier Tongling (China)
      früher Tong Guan Shan = Hauptstadt des Kupfers